Tischbohrwerk in Kreuzbettausführung

Modell KiMi B-4

65000001

Angebots-Nr.:  03-17/0xxx	Datum:  10.10.2017

Kunde

Str.

D - PLZ Ort

SCHIESS/CMABS	Kontakt – Swedish agency

Herr Michael Larsson

Ernst-Schiess-Str. 1	+46 70 7795159

06449 Aschersleben

Germany

www.cmabs.se	info@cmabs.se

Kunde

Str.

D - PLZ Ort

SCHIESS/CMABS	Kontakt – Swedish agency

Herr Michael Larsson

Ernst-Schiess-Str. 1	+46 70 7795159

06449 Aschersleben

Germany

www.cmabs.se	info@cmabs.se

Inhalt

1.	Technische Daten	3

2.	Technische Beschreibung	4

3.	Allgemeines	8

4.	Späneförderer und Kühlmitteleinrichtung	8

5.	Dokumentation	9

6.	Hauptzukaufteile Grundmaschine	9

7.	Dienstleistungen	10

8.	Preise	12

9.	Lieferbedingungen	12

Unter Zugrundelegung der "VDMA-Bedingungen für die Lieferung von Maschinen für Inlandsgeschäfte“ i. d. F. von August 2012 bieten wir freibleibend an:

- Technische Daten

|  | KIMI B-4 | Einheit |
| --- | --- | --- |
| Spindelkasten | Durchmesser Bohrspindel | 110 | mm |
|  | Spindelaufnahme (7:24) | ISO 50 |  |
|  | Werkzeugschaft | DIN 69871, Form AD |  |
|  | Anzugsbolzen | DIN 69872 |  |
|  | Antriebsleistung | 22 | kW |
|  | Drehzahl | 10～3.000 | min-1 |
|  | Max. Drehmoment | 1.000 | Nm |
|  | Max. Vorschubkraft | 15.000 | N |
| Tisch | Abmessung | 1.250×1.400 | mm |
|  | Max. Beladung | 5.000 | kg |
| Verfahrwege | Tischverstellung, quer (X) | 1.800 | mm |
|  | Tischverstellung, längs (Z) | 1.400 | mm |
|  | Spindelkasten, vertikal (Y) | 1.400 | mm |
|  | Bohrspindel, längs (W) | 600 | mm |
| Geschwindig- keiten | Vorschub | X-,Y-,Z-Achsen | 2,5 - 3.000 | mm/min |
|  |  | W-Achse | 2,5 - 2.000 | mm/min |
|  |  | B-Achse | 1,3 | min-¹ |
|  | Eilgang | X-,Y-,Z-Achsen | 5.000 | mm/min |
|  |  | W-Achse | 3.000 | mm/min |
|  |  | B-Achse | 1,3 | min-¹ |
| Positionier-genauigkeit | X-, Y-, Z-Achsen | 0,025/1.000 | mm |
|  | W-Achse | 0,03/600 | mm |
|  | B-Achse | 10 | arcsec |
| Wiederhol-genauigkeit | X-, Y-, Z-Achsen | 0,015 | mm |
|  | W-Achse | 0,025 | mm |
|  | B-Achse | 6 | arcsec |
| Gesamt-anschluss-leistung |  | ca. 50 | kVA |

- Technische Beschreibung

  - Beschreibung der Grundmaschine

KiMi B-4 Kurzbeschreibung

KiMi B-4 CNC Horizontal-Bohr- und Fräszentren sind ein Upgrade der automatischen Bearbeitungszentren. Die Achsen X, Y, Z, W und B verfügen über Servomotore für unabhängigen Vorschub. Die Maschine ist mit einer Steuerung vom Typ SIEMENS 828D ausgerüstet. Der Spindelantrieb erfolgt über einen AC Spindelmotor. Die Maschine kann in 4 Achsen X, Y, Z und B simultan bearbeiten.

Steifer Aufbau, schnelle dynamische Bewegungen, gute Genauigkeiten und Stabilität zeichnen die Maschine aus. Sie eignet sich für den Einsatz in folgenden Branchen: Automobilbau, Maschinenbau, Bergwerksausrüstungen, Motore, Wasser- und Dampfturbinen, Schiffsbau, etc.

Erklärung der Typbezeichnung

KiMi			B  -     4

Baugröße

Ohne Plandrehkopf

KMTC - Hersteller

integration

Maintenance Free

intelligence

Maschinenlayout

Querverfahrweg Tisch (X)

Längsverfahrweg Tisch (Z)

Vertikalverfahrweg Spindelkasten (Y)

Längsverfahrweg Bohrspindel (W)

Rotation Tisch (B)

Hauptbaugruppen

Betten, Ständer, Spindelkasten, Tisch, Bettschlitten, Supportschlitten sind alle aus hochqualitativem Guss. Alle Hauptbauteile sind spannungsarm wärmebehandelt. Die max. Steifigkeit basiert auf entsprechenden FEM-Berechnungen. Das Ständerbett ist kastenförmig inklusive Verstärkungsrippen und mehrfacher Unterstützung konstruiert. Der Ständer mit großem Querschnitt und Horizontal- sowie Querverrippung sichern die Biege- und Torsionssteifigkeit.

Bett

Das Bett ist eine kastenförmig inklusive Verstärkungsrippen und mehrfacher Unterstützung konstruiert und besitzt damit eine hohe Biege- und Torsionssteifigkeit.

Ständer

Der Ständer ist auf dem hinteren Teil des Bettes fest verankert.

Führungsbahnen

Die Führungen des Bettes (Z-Achse) bestehen aus 4 Führungsbahnen, von denen die zwei rechteckigen Hauptführungsbahnen im Zentrum der Tischbaugruppe mit FLUORTEN Kunststoff beschichtet sind (oben und an den Innenseiten). Die rechte Führungsbahn besitzt eine zusätzliche seitliche Rollenführung. Die außen liegenden Hilfsführungsbahnen besitzen an den Oberseiten Rollenführungen.

Die Führungsbahnen der X-Achse sind identisch, jedoch ohne die Hilfsführungen.

Die Führung der W-Achse (Bohrspindel) ist eine steife Rechteck-Führungsbahn mit geringer Reibung und Verschleiß. Diese Führung gewährleistet die Stabilität und Kontaktsteifigkeit der bewegten Teile.

Spindelkasten

Für höchste Präzision verfügt die Spindellagerung über ein Kegelrollenlager mit hoher Steifigkeit und Genauigkeit. Das Spindelsystem besteht aus der Bohr- und Frässpindel. Die Werkzeuge werden durch Tellerfedern gespannt und hydraulisch gelöst.

Hauptantrieb

Die Hauptantrieb verfügt über einen SIEMENS AC-Motor und ein 2-stufiges Getriebe, welches die Leistung auf die Hohlspindel überträgt.

Der Drehzahlwechsel erfolgt durch Druckumschaltung im Hydrauliksystem.

Vorschubantriebe

Die Linearachsen X, Y, Z und W sind mit SIEMENS Servomotoren Typ 1FK7 und Zahnriemen ausgestattet, um die hochsteifen vorgespannten Kugelrollspindeln anzutreiben. Jeder Linearvorschubantrieb ist von kompakter Struktur und mit hoher Übertragungsgenauigkeit zur Gewährleistung einer hohen Verfahrstabilität ausgestattet.

Maschinentisch

Der Maschinentisch ist als Kreuz-Schiebetisch ausgeführt. Die Tischbewegung ist unterteilt in den unteren Schlitten, der in der Z-Achse verfährt und den dazu quer fahrenden oberen Schlitten in der X-Achse.

Die Tischplatte ist kastenförmig mit quergeformten Stahlstäben ausgeführt und verfügt damit über eine gute Stabilität und Tragkraft.

Aus Sicherheitsgründen verfügt der Tisch über eine Teileinhausung.

Drehantrieb des Tisches

Die B-Achse ist mit einem SIEMENS Servomotor Typ 1FK7 und ein Untersetzungsgetriebe ausgerüstet, welches ein weiteres vorgelagertes Getriebe antreibt, das dann einen großen Zahnkranz antreibt, um die Drehung des Tisches zu realisieren. Die Tischlagerung ist von hoher Steifigkeit und verfügt über präzise Kegelrollenlager.

Schmierung

Die Spindellager sind dauerfettgeschmiert. Das Hauptgetriebe und die Lager werden durch Öl geschmiert. Die Führungsbahnen der Maschine und die Kugelgewindespindeln werden automatisch im definierten Zeitintervall mittels konstanten Verstellpumpen versorgt.

Führungsbahnschutz

Die X- und Z-Achse verfügen über Stahlteleskopabdeckungen. Die Y-Achse hat Stahllamellen auf der Spindelseite.

Kompensationseinrichtung

Der Gewichtsausgleich für den Spindelkasten erfolgt über ein Ausgleichsgewicht, um die Stabilität der Vertikalbewegung der Y-Achse zu gewährleisten.

Hydraulik

Über eine zentrale Hydraulik werden alle Maschinenfunktionen gesichert,  hauptsächlich das Lösen des Werkzeugs in der Spindel.

Die hydraulische Tischklemmung erfolgt über ein separates Hydraulikaggregat.

Die Anschlussabmessungen der Hydraulikkomponenten sind gemäß der gültigen internationalen Standards ausgelegt.

Schutzeinrichtungen

| Nr. | Funktion |
| --- | --- |
| 1 | Übertemperatur und Druckverlust des Hydrauliksystems |
| 2 | Ausfall/Störung des Spindelantriebmoduls |
| 3 | Überlast des Spindelsystems |
| 4 | Verriegelung Spindel, automatisches Entladen und Spindelstart |
| 5 | Überlast des gesamten Systems |
| 6 | Störung Vorschubantriebe |
| 7 | Softwareendschalter |
| 8 | Wegbegrenzung |

Messsysteme

- Die Achsen X, Y und Z sind mit direkten Linearmaßstäben der Firma FAGOR (Spanien) ausgerüstet.

- Die W-Achse wird durch einen Encoder der Firma OMRON (Japan) positioniert.

- Die Rotation des Tisches wird durch einen FAGOR-Meßsystem 360° gesteuert.

- Die Ermittlung der Spindelposition erfolgt über den OMRON Encoder (Spindelorientierung).

  - Grundmaschine Elektrik

Die elektrische Ausrüstung der Maschine ist in Übereinstimmung mit den IEC-Regeln 204.1 (entsprechend VDE 0113) konstruiert.

Die Elektroausrüstung der Maschine beinhaltet den Schaltschrank mit Klimagerät und alle für die Funktionen erforderliche Komponenten, die Verbindungskabel vom Schaltschrank zur Maschine sowie die komplette Installation an der Maschine. Die Kabel sind entsprechend dem Prinzip Quelle-Ziel gekennzeichnet.

Als Antriebsmotore werden AC Servomotore verwendet, die bei Überlast automatisch abschalten. Die Steller befinden sich im Schaltschrank.

Als CNC-Steuerungssystem wird die SINUMERIK 828D verwendet. Die CNC-Steuerung ist mit allen für das Betreiben der Maschine erforderlichen Optionen ausgerüstet.

Zusätzliche NC-Funktionen, die über den hier angebotenen bzw. beschriebenen Umfang hinausgehen, müssen gesondert diskutiert und angeboten werden.

- Spannung, AC, 3 Phasen	400	V	+/-10%

- Frequenz	50	Hz	+/-2 Hz

- Steuerspannung DC	24	V

- Gesamtanschlussleistung, ca.	50	kVA

- Netztyp	TN-C

  - CNC Steuerung SINUMERIK 828D

Funktionalität der Steuerung in der Grundausführung

Der Leistungsumfang der Steuerung ist auf die Anforderungen für standardisierte Bohr- und Fräsmaschinen, von der Einzel- bis zur Großserienfertigung, abgestimmt.

- Digitale Antriebsregelung

- Modulares Konzept für Antriebsregler und Leistungsteile

- Bis zu 6 Achsen/Spindeln für Fräsanwendungen

- Intelligente Steuerungsfunktionen für höchste Anforderungen der Bearbeitungstechnik

Die Steuerung verfügt über umfangreiche CNC-Funktionen, wie kinematische Transformationen und eine leistungsfähige Werkzeugverwaltung.

Speziell für Bohr-und Fräsmaschinen bietet die SINUMERIK 828D umfangreiche Bohr- und Fräsoperationen, auch in beliebig geschwenkten Werkstückebenen und auf zylindrischen Werkstücken. Die Performance der Steuerung und die neue Bewegungsführung ermöglichen bei Formenbauanwendungen spiegelglatte Oberflächen bei einem Minimum an Bearbeitungszeit.

Hardwarekomponenten

Die Bedientafel besteht aus hoch strapazierfähigem Magnesiumdruckguss mit horizontalem bzw. vertikalem Aufbau.

●	10,4" TFT Farbdisplay

●	Integrierte QWERTY CNC-Volltastatur mit Kurzhubtasten

●	USB-, CF-Card und Ethernet-Schnittstelle auf der Bedientafelfront

- Allgemeines

| Betriebsbedingungen | Hinweise |
| --- | --- |
| Temperatur: |  |
| Maschinenstandort: +5° - +45° |  |
| Zwischenlagerung: -30° - +50° |  |
| Rel. Luftfeuchtigkeit: |  |
| Maschinenstandort: <90% |  |
| Anforderungen an den Maschinenstandort: |  |
| Vermeidung externer Schwingungseinflüsse | Schwingungserregung: ≤0,5 g |
| Vermeidung korrosiver Luft oder Flüssigkeitseinflüsse |  |
| Vermeidung von direkter Sonneneinstrahlung auf die Maschinenbestandteile |  |
| Vermeidung direkter und starker kalter oder heißer Luftquellen auf die Maschine |  |
| Verringerung von Luftstaub (Metallabrieb, Schmutz, etc.) |  |
| Vermeidung von Flüssigkeitsleckagen und Eindringen von Flüssigkeiten |  |

- Späneförderer und Kühlmitteleinrichtung

| Beispiel Späneförderer |
| --- |
| Förderleistung | 20 kg/min |
| Motorleistung | 0,3 kW |
| Abwurfhöhe | 1.200 mm |

| Kühlmitteleinrichtung |
| --- |
| Tankvolumen | 400 l |
| Pumpendruck innere Kühlmittelzuführung | 20 bar |
| Pumpendruck äußere Kühlmittelzuführung | 6 bar |

Dokumentation

Die Dokumentation wird in deutscher Sprache in folgendem Umfang mit der Maschine mitgeliefert.

| Nr. | Name | Anzahl | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektro-Schalt- und Stromlaufplan Hydraulikplan Wartungsübersichtspläne Zeichnungen Verschleißteile | 1 |  |
| 2 | Layout und Fundamentanschlussplan | 1 |  |
| 3 | Bedienung und Alarminformationen | 1 | inkl. mechanische und elektrische Bedienanleitung |
| 4 | SINUMERIK 828D Handbuch | 1 | Bedienungs-, Programmier- und Diagnoseanleitung |
| 5 | Sicherungs-CD für Parameter und PLC-Programm | 1 |  |
| 6 | Abnahmeprotokoll | 1 |  |
| 7 | Packliste | 1 | Mit der Maschine |

Hauptzukaufteile Grundmaschine

| Name | Typ | Hersteller |
| --- | --- | --- |
| Spindellager, vorn | 71936ACD/P4 ATBTB | SKF/FAG |
| Spindellager, hinten | 71940ACD/P4 ADBA | SKF/FAG |
| Kugelgewindespindel | diverse | China |
| Hauptspindelmotor |  | SIEMENS |
| Vorschubmotore, alle Achsen | 1FK7 | SIEMENS |
| Kabelkette | diverse | IGUS |
| Ölkühler |  | China |
| Haupthydraulikkomponenten | AMO-IV-150S | China |
| Begrenzungsschalter | LXZ | China |
|  | XCMN2102L1 | SCHNEIDER |
| Näherungsschalter | E21-S08KS02-WP-B1 | OMRON |
| MPG | XER-Q-A6-P1/L6,KE2-3 | LUOKE ELECTRIC |
| X/Y/Z Messsystem | GP | FAGOR |
| Spindelgeber | E6C2-CWZ1X(2000P/R) | OMRON |
| Drehgeber | SP-D90(18000P/R) | SIEMENS |

- Dienstleistungen

  - Verpackung und Transport

- Verpackung für Lkw-Transport

- Lieferung FCA Aschersleben gemäß INCOTERMS 2010

  - Schulung

Im Werk des Kunden

- Maschinenbedienung / Maschineneinweisung	1	Tag

Die Schulung im erfolgt während bzw. unmittelbar im Anschluss an die Inbetriebnahme. Grundkenntnisse der Maschinensteuerung sind Voraussetzung.

  - Montage und Inbetriebnahme

Leistungen des Kunden

| Nr. |  | Anforderung | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fundament | Max. Belastung 10 t/m² | Details siehe Fundamentanschlussplan |
|  |  | 300 mm unter Flurniveau |  |
|  |  | Keine Vibrationsquellen |  |
|  |  | Abweichung von der Ebenheit max. 10 mm über die gesamte Länge Endgültige Fertigstellung, Säuberung und Belastungstest |  |
| 2 | Vergießen | Kundenseitige Bereitstellung von Vergussmörtel, Hilfsmaterial und Werkzeug |  |
| 3 | Anschluss-leistung | 3 Phasen AC，400V ±10 ％ 50 Hz ±1 Hz Vorbereitung des Verbindungskabels vom Hauptanschluss zum Schaltschrank | Es sollte eine separate Erdungsklemme vorhanden sein und nicht der Neutralleiter N verwendet werden. PE-Kabelquerschnitt ≥16 mm2 Erdungswiderstand ≤ 2 Ω |

| Nr. |  | Anforderung | Hinweise |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Reinigungs-mittel | Benzol oder Kerosin, Baumwolltücher |  |
| 5 | Schmieröl und Kühlschmierstoff |  | Details siehe Bedienungsanleitung |
| 6 | Krankapazität | Tragkraft ≥15 t Höhe unter Kranhaken ≥ 6 m |  |
| 7 | Transportstange | Material Stahl, Ø ≥ 80 mm Länge ≥2.500 mm | 2 Stück |
| 8 | Stahlseil | Ø ≥ 60 mm, Länge ≥2 m | 2 Stück |
| 9 | Nylon Hebegurt | 2,0 t x 4 m | 1 Stück |
| 10 | Manueller Kettenzug | Tragfähigkeit ≥ 5 t | 2 Satz |
| 11 | Werkzeuge, Messwerkzeuge und Instrumente | Allgemeine Werkzeuge | Spezielle Werkzeuge durch den Verkäufer |
| 12 | Werkstatt | Größe einschließlich Hallentor und Ausstattung entsprechend den Anforderungen der Maschine sowie den Transporterfordernissen |  |

- Der Kunde hat das Maschinenfundament gemäß des Fundamentanschlussplanes, dem Maschinenlayout und den tatsächlichen Bodenbeschaffenheiten rechtzeitig fertigzustellen. Ein Belastungstest des Fundaments ist ebenfalls durchzuführen (2-faches Maschinengewicht).

- Der Hersteller entsendet qualifiziertes Fachpersonal, um die Montage- und Inbetriebnahmearbeiten durchzuführen. Der Kunde stellt Hilfskräfte zur Unterstützung und entsprechende Arbeitsbedingungen zur Verfügung.

- Nach dem Eintreffen der Fachkräfte des Herstellers im Werk des Kunden werden zuerst die Betten aufgestellt, die entsprechenden Hilfseinrichtungen und ein grobes Ausrichten der Maschine vorgenommen. Anschließend erfolgt das Vergießen der Fixatoren durch den Hersteller. Nach dem entsprechenden Trocknungsprozess installieren die Fachkräfte die gesamte Maschine und justieren die Maschine gemäß den Genauigkeitskriterien.

- Der Kunde hat während der Installation und Inbetriebnahme der Maschine die Stromversorgung abzusichern, Hebeeinrichtungen und –mittel, Hilfsmaterialien, Öl, Werkzeuge, Mess- und Prüfmittel, etc. zur Verfügung zu stellen. Der Hersteller liefert dazu rechtzeitig eine detaillierte Liste.

- Nach der Montage und Inbetriebnahme durch die Fachkräfte des Herstellers kann der Kunde die Genauigkeit gemäß Abnahmeprotokoll prüfen. Der Inhalt der Abnahme ist inhaltlich der Vorabnahme im Herstellerwerk gleich.

- Falls vereinbart, hat der Kunde ein noch zu definierendes Probewerkstück und entsprechende Werkzeuge vorzubereiten. Der Kunde ist verantwortlich für die Überprüfung der Genauigkeit der Schneidwerkzeuge und des Probewerkstückes. Die Bearbeitungsgenauigkeit ist gemäß dem dann zu vereinbarenden Abnahmeprotokoll zu überprüfen.

- Nach Beendigung o.g. Arbeiten wird das Abnahmeprotokoll beiderseitig unterzeichnet, womit die Gewährleistungsfrist beginnt.

- Preise

Der Maschinenpreis beinhaltet die vorab beschriebenen Leistungen und Ausrüstungen wie folgt:

|  |  | EURO |
| --- | --- | --- |
|  | Grundmaschine |  |  |
|  | Tischbohrwerk in Kreuzbettausführung Modell KiMi B-4 einschließlich: Grundmaschine wie oben beschrieben Dokumentation Verpackung und Lieferung FCA Aschersleben 1 Tag Schulung im Kundenwerk in Europa Montage und Inbetriebnahme im Kundenwerk in Europa |  | Inklusive |
|  | Price contact Carlstad Machinetools AB +46 70 7795159 or info@cmabs.se |  |  |

Lieferbedingungen

  - Angebotsgültigkeit

Sofern nicht anders vereinbart, bleibt unser Angebot einschließlich Preise für einen Zeitraum von 60 Tagen ab Datum des Angebotes gültig.

Wir behalten uns das Recht geringfügiger technischer Änderungen zur Verbesserung unserer Maschinen vor, die den eigentlichen Vertragsgegenstand nicht zum Nachteil des Kunden verändern. Bei erheblichen Abweichungen wird eine schriftliche Bestätigung des Auftraggebers eingeholt.

Eine Bestellung gilt erst dann als angenommen, wenn sie durch uns schriftlich bestätigt ist.

Da es sich bei der angebotenen Maschine um eine Bestandsmaschine handelt, müssen wir uns einen Zwischenverkauf vorbehalten.

  - Preise

Die angebotenen Preise verstehen sich netto in EURO ohne MwSt. für Lieferungen FCA Aschersleben gemäß INCOTERMS 2010, unverpackt.

  - Zahlungsbedingungen

40%	des Vertragswertes innerhalb 2 Wochen nach Auftragserteilung gegen

Rechnung

50%	des Vertragswertes bei Lieferung gegen Rechnung und Versanddokumente

bzw. bei Meldung der Versandbereitschaft, falls sich die Lieferung durch

Gründe, die der Kunde zu vertreten hat, verzögert

10%	des Vertragswertes bei betriebsbereiter Übergabe im Werk des Kunden

gegen Vorlage des Endabnahmeprotokolls und der Schlussrechnung

Zahlbar jeweils 14 Tage nach Leistungserbringung und Rechnungslegung.

Die Maschine bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers.

  - Lieferzeiten

Die Lieferzeit beträgt ca. 2 Wochen ab Werk nach Auftragserteilung, Klärung aller technischer und kommerzieller Details sowie Eingang der Anzahlung.

Der exakte Liefertermin ist bei Vertragsabschluss festzulegen.

  - Gewährleistung

Der Gewährleistungszeitraum beträgt 12 Monate ab Inbetriebnahme, längstens jedoch 15 Monate ab Lieferung, falls sich die Inbetriebnahme aufgrund nicht von der SCHIESS GmbH zu vertretender Umstände verzögert.

Ausgenommen von dieser Gewährleistung sind Verschleißteile, Fremdeinwirkung oder Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstanden sind. Die Gewährleistung gilt unter der Voraussetzung, dass die Maschine entsprechend den Vertragsbedingungen betrieben und gemäß den Anweisungen lt. Dokumentation gewartet wird.

SCHIESS GmbH